Śliwice, dnia 5 lutego 2019 roku

Znak: IZ.271.1.2.2019

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz. 1986 z późn.zm.) przekazuję treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami w postępowaniu o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej                                         na ul. Łowieckiej, Grzybowej i Borowiackiej":

- Czy w ramach zadania zamawiający przewiduje dostawę i montaż studni wodomierzowych (brak pozycji w kosztorysie)? Jeśli tak, to zwracamy się z prośbą  o sprecyzowanie rodzaju studni wodomierzowych (betonowa, PCV).

Zadanie nie przewiduje dostawy i montażu studni wodomierzowych z wyjątkiem studni wodomierzowej dla działki nr 85/5.

- Projekt przewiduje 7 hydrantów ppoż.. Natomiast w kosztorysie uwzględniono 6 szt. Prosimy o sprecyzowanie ilości hydrantów.

Zamówienie obejmuje 6 hydrantów ppoż.

- Projekt przewiduje  zasuwy w ilości 14 szt. Natomiast kosztorys 13 szt. Proszę o sprecyzowanie ilości zasuw.

Zamówienie obejmuje 13 zasuw.

- Projekt przewiduje 23 studnie rewizyjne z kręgów betonowych. W kosztorysie uwzględniono 22 szt. Prosimy o sprecyzowanie ilości studni rewizyjnych.

Zamówienie obejmuje 22 studnie.

- Projekt zawiera studnię rozprężną – brak pozycji w kosztorysie. Czy Zamawiający przewiduje dostawę i montaż studni rozprężnej?

Zamówienie nie obejmuje studni rozprężnej.

- Projekt przewiduje przepompownię PS 8 – brak pozycji w kosztorysie. Czy Zamawiający przewiduje dostawę i montaż przepompowni PS 8 w ramach zadania?

Zamówienie nie obejmuje przepompowni PS8.

- Jakie wyposażenie dodatkowe przewiduje Zamawiający w ramach montażu przepompowni PS8? (ogrodzenie, zabruki, słup z oprawą oświetleniową, żuraw).

Zamówienie nie obejmuje przepompowni PS8.

- Projekt przewiduje zasilanie energetyczne pompowni PS8 z wewnętrznej linii kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym (brak pozycji w kosztorysie). Czy Zamawiający przewiduje montaż wewnętrznej linii kablowej w ramach zadania przetargowego?

- Zamówienie nie obejmuje przepompowni PS8.

- Czy zostało wykonane złącze kablowo-pomiarowe w celu zasilania przepompowni ścieków PS8?

Zamówienie nie obejmuje przepompowni PS8.

- Przedmiar przewiduje przebudowę przepompowni w pozycji kosztorysowej 59 i 60. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie rysunku projektu przebudowy ww. przepompowni.

W załączeniu wytyczne w zakresie przebudowy przepompowni.

- Czy Zamawiający przewiduje w ramach ww. zadania naprawę nawierzchni dróg po wykonanych robotach (np. tłuczeń)?

Wykonawca w ramach zadania ma obowiązek odtworzyć uszkodzoną nawierzchnię. Istniejące drogi gminnej mają powierzchnię gruntową z miejscowym utwardzeniem kruszywem.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie niektórych prac montażowych sieci sanitarnej i sieci wodociągowej – w technologii przewiertu sterowanego stosując do budowy:

    - sieci kanalizacji sanitarnej – rury wielowarstwowe wzmocnione PE100 RC fi 200x11,9mm, SDR 17, PN 10 atm,

    - do sieci kanalizacji tłocznej rury wielowarstwowe wzmocnione PE 100 RC, fi 90 x5,4mm, SDR 17, PN 10 atm

    - sieci wodociągowej – rury wielowarstwowe wzmocnione PE100 RC fi 110x6,6mm, SDR 17, PN 10 atm.

Proponowane rury spełniają wszelkie warunki wytrzymałościowe, posiadają odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty i są dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie niektórych prac w technologii przewiertu sterowanego.

- Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wycinkę drzew i krzewów? Jeśli występuje taka konieczność to po czyjej stronie leży ich usunięcie i w jakiej ilości?

Zamówienie nie obejmuje wycinki drzew i krzewów.

- Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli tak to prosimy o podanie stawek.

Wykonawca będzie ponosił opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z Uchwałą nr IV/26/07 Rady Gminy Śliwice z dnia 8 lutego 2007r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Śliwice  na cele niezwiązane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu.

- Zgodnie z treścią PB pkt 2 ppkt 2.7 podstawa do wykonania robót ziemnych jest m.in. dokumentacja geotechniczna. Prosimy o zamieszczenie jej na stronie postępowania.

W załączeniu opinia geotechniczna.

- Czy Wykonawca w swojej ofercie powinien skalkulować odwodnienie wykopów? Jeśli zachodzi taka konieczność to w jakiej ilości?

Tak w zależności od warunków w terenie aby posadowić kolektor.

- Czy Wykonawca w swojej ofercie powinien skalkulować wymianę gruntu? Jeśli zachodzi taka konieczność to w jakiej ilości?

Tak w zależności od warunków w terenie aby posadowić kolektor.

- Czy zamawiający będzie wymagał projekt organizacji ruchu?

To Wykonawca musi zdecydować, czy będzie konieczny projekt organizacji w zależności od organizacji robót. Włączenie sieci wodociągowej nastąpi w drodze powiatowej.

- Czy Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami w celu wykonania zamówienia, które zachowują swą ważność na okres wykonania umowy, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy.

Zamawiający dysponuje wymaganymi prawem decyzjami i uzgodnieniami.

- Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Zamawiający udostępnił całą dokumentację

- Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie rurociągów tłoczonych i sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego.

Odpowiedź do pytanie 13.

- W przedmiarze robót poz 59 i 60 wskazuje wymianę pomp na pompowni ścieków na ul. Łobodzkiej oraz Żurawinowej. Ww. zakres robót nie został opisany w żadnej z dokumentacji projektowej. Prosimy o informacje czy Wykonawca w swojej ofercie ma uwzględnić modernizację istniejących przepompowni. Jeśli tak to prosimy o udostepnienie na stronie postepowania dokumentacji opisującej szczegółowy zakres robót i parametry urządzeń podlegających wymianie.

- Czy Zamawiający uzna za rozwiązania równoważne zamianę studni wodomierzowych betonowych na studnie tworzywowe?

Zasady równoważności zostały opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany zostaną przekazane wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Niniejszy dokument jest również dostępny na stronie internetowej bip.sliwice.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”.