|  | Gmina Śliwice Adres: ul. Ks. dr. St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice, e-mail: przetargi@sliwice.pl, bip.sliwice.pl |
| --- | --- |

Śliwice, dnia 14 lutego 2019 roku

Znak: IZ.271.1.3.2019

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz. 1986 z późn.zm.) przekazuję treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami w postępowaniu o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę dróg gminnych ul. Dworcowej i odcinka ul. Leśnej ":

- W przedmiarze w poz. 21 d. 2 brakuje powierzchni chodnika z masy, chodnika z kostki betonowej, zjazdów z kostki, zjazdów z masy. Czy powierzchnia jest prawidłowa?

W przedmiarze poz. 21d.2 dotyczy mechanicznego profilowania i zagęszczania nawierzchni jezdni na terenach nieutwardzonych, poszerzenia jezdni do 6 m. na odcinku utwardzonym, poszerzeń na łukach, zjazdach indywidualnych i zjazdach dróg publicznych. Natomiast powierzchnia chodnika z masy asfaltowej i z kostki betonowej została przedstawiona w poz. 17d.2, 24d.2, 25d.2, 26d.3, 30d.3, 31d.3, 33d.3, 34d.3, 35d.3. Podana powierzchnia jest prawidłowa.

- Opis przewiduje wykonanie w zjazdach z kostki betonowej w-wy z pasku gr. 10 cm, a w przedmiarze w poz. 24 d. 2 jest grubość 15 cm. Jaką grubość należy wykonać?

Na zjazdach i chodnikach z masy bitumicznej zgodnie z poz. 24d.2 należy przyjąć w-wę odcinającą gr. 15 cm. Na zjazdach i chodnikach z kostki betonowej zgodnie z poz. 25d.2 należy przyjąć warstwę gr. 10 cm. Przedstawiona powierzchnia jest prawidłowa.

- Opis nie przewiduje wykonania w zjazdach z masy z w-wy z piasku, w przedmiarze poz. 24 d. 2 jest w-wa gr. 15 cm w zjazdach z kostki. Jaką konstrukcję należy wycenić?

Na zjazdach z masy bitumicznej zgodnie z przedmiarem poz. 24d.2 należy przyjąć warstwę gr. 15 cm.

- Poz. 17 d. 2 przewiduje wykonanie koryta w chodniku z kostki i poz. 26 d. 3 przewiduje również wykonanie koryta w chodniku. Jakie roboty ziemne należy wykonać w chodniku?

Pozycja 17d.2 przedmiaru dot. wykonania robót ziemnych pod warstwy konstrukcyjne chodnika z masy asfaltowej. Poz. 26d.3 przedmiaru dot. korytowania gruntu pod chodnik z kostki betonowej.

- Brak jest w przedmiarze powierzchni podbudowy gr. 10 cm z kruszywa w chodniku z masy asfaltowej, opis przewiduje wykonanie warstwy gr. 10 cm. Jaką konstrukcję należy wykonać?

Konstrukcja chodnika z masy bitumicznej i kostki betonowej zakłada wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm i została ujęta w nowym przedmiarze robót i dodana do pozycji 32d.3 i 33d.3 w ilości 1082 m2 (podbudowę chodnika omyłkowo pominięto w przedmiarze).

- Poz. 35 d. 3 ilość nawierzchni z kostki gr. 8 cm wynosi 10 m2, powierzchnia z zjazdów z opisu wynosi 414 m2. Proszę o wyjaśnienie.

Poz. 35d.3 przedmiaru dot. przebudowy zjazdu indywidualnego oznaczonego na planie zagospodarowania terenu z kostki betonowej F-1 .

- W przedmiarze brakuje pozycji, w których uwzględniono konstrukcję progu zwalniającego. Przedmiar zakłada jedynie nawierzchnię z kostki betonowej. Jaką konstrukcję wykonać?

Konstrukcja progu zwalniającego z przejściem dla pieszych przedstawiono na rysunku nr 8 projektu. W przedmiarze dane ujęto w poz. 36d.3 i 37d.3.

- Poz. 37 d. 3 przewiduje ilość płytek 3 m2, w opisie wykonanych ma być 10 m2. Proszę o wyjaśnienie.

Poz. 37d.3 przedmiaru dot. ułożenia płyt antypoślizgowych 35x35x35 przed i za progiem zwalniającym z przejściem dla pieszych w ilości 3 m2.

- Poz. 38 d. 4 i 39 d. 4 przewiduje w zjazdach kruszywo gr. 20 cm, wg opisu ma być 10 cm. Proszę o wyjaśnienie.

Konstrukcja zjazdów indywidualnych zgodnie z opisem ma posiadać podbudowę z kruszywa łamanego gr. w-wy 20 cm zgodnie z poz. Przedmiaru 50d.6 i 51d.6.

- Poz. 50 d. 6 i 51 d. 6 oraz poz. 38 d. 4 i 39 d. 4 przewidują wykonanie w zjazdach z masy kruszywa gr. 20 cm, czy docelowo w zjazdach ma być wykonane 40 cm kruszywa?

Pozycja 38d.4 i 39d.4 dot. dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego jezdni natomiast pozycja 50d.6 i 51d.6 dot. wykonania w-wy podbudowy kruszywa łamanego 16-31,5mm gr. w-wy 20 cm zjazdów indywidualnych, podbudowę należy pokryć masą asfaltową wyrównawczą gr. 5 cm.

- W przedmiarze brakuje pozycji oczyszczenia masy i podbudowy z kruszywa.

Przedmiar uzupełniono o pozycje dot. mechanicznego oczyszczenia nawierzchni drogowej nieulepszonej podbudowy z kruszywa łamanego dróg, zjazdów, oraz chodnika. Ogółem 3646,5m2. Przedmiar uzupełniono również o mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej nakładka na istniejącej nawierzchni asfalt. – 2682m2.

- W przedmiarze brakuje pozycji skropienia i oczyszczenia podbudowy z kruszywa w chodniku z masy. Proszę o wyjaśnienie.

Powierzchnię do skroplenia skorygowano. Po korekcie poz. 42d.5 skropienie nawierzchni drogowej asfaltem na całym odcinku pow. podbudowy na odcinku nieutwardzonym (jezdnia, zjazdy indyw. i publ. z masy asfaltowej) oraz nakładki z masy asfalt. wynosi ogółem 5245,5m2. Dopisano nową poz. w przedmiarze i dopisano brakującą powierzchnię skropienia asfaltem podbudowy chodnika z masy asfaltowej. Powierzchnia chodnika do skropienia wynosi 1082m2.

- Czy powierzchnia poz. 42 d. 5 jest prawidłowa i uwzględnia wszystkie powierzchnie z masy asfaltowej?

Powierzchnie z poz. 42d5 zostały skorygowane i dotyczą powierzchni do skropienia asfaltem. Szczegółowe powierzchnie z masy asfaltowej zostały przedstawione w poszczególnych pozycjach przedmiaru w zależności od odcinków projektowanej drogi.

- Poz. 48 d. 5 i 49 d. 5 przewiduje wykonanie w zjazdach publicznych warstwy ścieralnej z masy asfaltowe, wg opisu nawierzchnia ma być z kostki betonowej gr. 8 cm. Proszę o wyjaśnienie.

Poz. 48d.5 i 49d.5 dotyczy również zjazdów publicznych, konstrukcja zjazdu jest taka sama jak jezdni na odcinku nieutwardzonym tj. dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20cm, górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 10 cm, w-wy wiążącej 6 cm i w-wy ścieralnej 4cm.

- Czy powierzchnia zjazdów indywidualnych jest prawidłowa i uwzględnia wszystkie zjazdy. W zestawieniu brakuje zjazdu F11. Proszę o wyjaśnienie.

W przedmiarze omyłkowo nie ujęto powierzchni zjazdu indywidualnego F-11 o powierzchni 16m2. W kosztach należy ująć wykonanie tego zjazdu przyjmując konstrukcje jak dla zjazdów indywidualnych z masy bitumicznej.

- Poz. 45 d.5 i 46 d. 5 przewiduje wykonanie w zjazdach publicznych warstwy wiążącej z masy asfaltowej, wg opisu nawierzchnia ma być z kostki betonowej gr. 8 cm. Proszę o wyjaśnienie.

Zjazdy publiczne zaprojektowano z masy asfaltowej. Konstrukcja została opisana w odpowiedzi na pytanie 14.

- W przedmiarze brakuje pozycji uwzględniającej wykonanie podbudowy asfaltowej gr. 7 cm, wg opisu w poszerzeniu występuje warstwa podbudowy gr. 7 cm. Proszę o wyjaśnienie.

W przedmiarze ujęto wykonanie podbudowy asfaltowej gr. 7 cm na poszerzeniu istniejącej nawierzchni jezdni 5,0 m do 6,0m na ul. Leśnej. Ilości i powierzchnie zostały ujęte w poz. 45d.5, 46d.5, 47d.5.

- Ilość znaków w poz. d. 58 d. 7 jest inna niż ilość pokazana na planie zagospodarowania. Proszę o wyjaśnienie jaką ilość należy wykonać?

Należy przyjąć ilość i wykaz znaków zgodnie z przedmiarem. Różnica wynika gdyż niektóre znaki są już ustawione i nie wymagają wymiany.

- Poz. 55 d. 7 nie uwzględnia wszystkich powierzchni przejść dla pieszych, w stosunku do plany zagospodarowania. Proszę o podanie jaką ilość należy wycenić.

Przejścia dla pieszych przedstawione są na planie zagospodarowania terenu jest ich 5 szt. łącznie z przejściem w kształcie progu zwalniającego.

- Prosimy podać kategorię ruchu w celu przyjęcia odpowiednich mieszanek mineralno-asfaltowych.

Droga na ruch ciężki KR 3 klasy D.

- SST dla mieszanki przeznaczonej na warstwę wiążącą opiera się na dokumencie WT-2 2008 i wymaga stosowania asfaltu modyfikowanego, co znacząco przedroży koszt. Czy Zamawiający dopuści do stosowania jako dokument odniesienia WT-2 2010?

Zamawiający dopuszcza do stosowania mieszanki przeznaczonej na warstwę wiążącą zgodnie z WT-2 2010.

- SST dla mieszanki przeznaczonej na warstwę ścieralną opiera się na wycofanej normie. Czy Zamawiający dopuści do stosowania jako dokument odniesienie WT-2 2010.

Zamawiający dopuszcza do stosowania mieszanki przeznaczonej na warstwę ścieralną zgodnie z WT-2 2010.

- Prosimy o dołączenie przekroju normalnego.

Nie można przedstawić jednego przekroju normalnego, ponieważ droga składa się kilku odcinków na których należy zastosować różne przekroje konstrukcyjne. Odcinki opisano i przedstawiono w części rysunkowej i przedmiarze robót.

- Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, ilości oraz konstrukcji odcinka próbnego.

Wykonanie odcinka próbnego nie jest wymagane.

- W przedmiarze do poz. 30 Nawierzchnia z betonu asfaltowego – chodnik z masy asfaltowej warstwa ścieralna asfaltowa gr. po zagęszczeniu 3 cm oraz poz. 31: Nawierzchnia z betonu asfaltowego chodnik z masy asfaltowej – warstwa ścieralna asfaltowa – każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz., Krotność: 2 brak oczyszczenia i skropienia. Prosimy o poprawienie przedmiaru robót.

Po analizie pytań przedmiar poprawiono i uzupełniono.

- W opisie technicznym jest zapis o siatce z włókna węglowego o węzłach niesztywnych wstępnie powlekaną asfaltem. W przedmiarze brak takiej pozycji. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zastosowania siatki. Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o poprawienie przedmiaru i dopisanie pozycji.

Siatka przeciwspękaniowa jest wymagana. Przedmiar poprawiono i dopisano pozycję.

- W części opisowej do projektu zagospodarowania terenu jest zapis, że nakładka na istniejącej nawierzchni zajmuje powierzchnię 2 438 cm2, natomiast w przedmiarze robót powierzchnia nakładki to 2 682 cm2 (poz. 43 i 44). Z pomiarów Wykonawcy wynika, że powierzchnia ta wynosi 3 186 cm2. Prosimy o sprecyzowanie powierzchni nakładki asfaltowej oraz ewentualne poprawienie przedmiaru.

Nakładka na istniejącej nawierzchni zgodnie z poz. 43 i 44 przedmiaru wynosi 2.682m2.

- W części opisowej do projektu zagospodarowania terenu jest zapis, że podbudowa z kruszywa łamanego i betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m na gruncie nieutwardzonym zajmuje powierzchnię 2 753 m2, natomiast w przedmiarze robót w poz. 45: Nawierzchnia z betonu asfaltowego – na odcinku nie utwardzonym warstwa wyrównawcza asfaltowa – grub. Po zagęszcz. 4 cm powierzchnia do wykonania to 2 563,5 m2. Prosimy o sprecyzowanie powierzchni oraz ewentualne poprawienie przedmiaru.

Część opisowa się różni, bo obejmuje część zjazdów, które zostały ujęte innych pozycjach przedmiaru. Zgodnie z pozycją 45 przedmiaru powierzchnia w-wy wyrównawczej na odcinku nieutwardzonym zgodnie z opisanym zakresem wynosi 2.563,5m2.

- W części opisowej do projektu zagospodarowania terenu jest zapis, że poszerzenie o 1,0 m przy istniejącej nawierzchni bitumicznej do szerokości 6 m zajmuje powierzchnie 196,0 m2, natomiast w przedmiarze robót w poz. 47: Nawierzchnia zwiększenie podbudowy poszerzenia jezdni na ul. Leśnej o 1 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa wiążąca asfaltowa – każdy dalszy 1 cm grub. Po zagęszczeniu powierzchnia do wykonania to 258,5 m2. Prosimy o sprecyzowanie powierzchni oraz ewentualne poprawienie przedmiaru.

W części opisowej nie ujęto powierzchni poszerzeń nawierzchni. Zgodnie z  poz. 47 przedmiaru należy przyjąć powierzchnię 258,5m2.

- W części opisowej do projektu zagospodarowania terenu jest zapis, że powierzchnia zjazdów indywidualnych zajmuje 481 m2, z pomiaru Wykonawcy wynika, że powierzchnia ta wynosi 518 m2. Prosimy o potwierdzenie m2 powierzchni zjazdów lub ewentualne poprawienie przedmiaru.

W przedmiarze omyłkowo pominięto zjazd z masy asfaltowej  oznaczony w dokumentacji projektowej F-11 o powierzchni 16m2. Przedmiar poprawiono i ujęto w dodatkowej pozycji.

W załączeniu zaktualizowany przedmiar robót.

Ponadto skorygowano Formularz ofertowy w zakresie omyłki pisarskiej.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany zostaną przekazane wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Niniejszy dokument jest również dostępny na stronie internetowej bip.sliwice.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”.

Otrzymują:

- Wykonawcy

- a/a.